Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» по развитию системы водоотведения в соответствие с установленными требованиями города Тарко-Сале

на 2019 - 2029 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» по развитию системы водоотведения в соответствие с установленными требованиями города Тарко-Сале на 2019 - 2029 годы согласно приложению.

- Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

- Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

- Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации района по социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района	   А.Н. Нестерук

# Приложение

# УТВЕРЖДЕНО

# распоряжением Администрации района

от 22.01.2019 года № 13-РА

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» по развитию системы водоотведения в соответствие с установленными требованиями

города Тарко-Сале на 2019 - 2029 годы

Заказчик инвестиционной программы: Администрации муниципального образования Пуровского района.

Разработчик инвестиционной программы: АО «Ямалкоммунэнерго».

I. Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1.5. Постановление Администрации Пуровского района «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Тарко-Сале на 2019 –2029 годы» от 03.12.2018 № 421-ПА.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной

программы

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по развитию системы водоотведения в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования город Тарко-Сале на 2019 - 2029 годы (далее – инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения на территории муниципального образования город Тарко-Сале на 2019 - 2029 годы;

2.1.2. Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствие с нормативными требованиями;

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

2.1.4. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

2.2. Задачи, которые необходимо решить для достижения вышеуказанных целей:

2.2.1. Обеспечение надежности системы водоотведения;

2.2.2. Обеспечение водоотведением объектов существующей и перспективной застройки города;

2.2.3. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

III. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо подключить к централизованным системам водоотведения

В рамках инвестиционной программы необходимо обеспечить существующую и перспективную застройку города Тарко-Сале доступным, качественным и надежным водоотведением.

Перечень территорий, которые необходимо обеспечить качественным и надежным водоотведением определены согласно проектам планировки территории города:

– мкр. «Таежный Молодежный»;

– мкр. «Северный»;

– мкр. «Окуневый»;

– мкр. «Южный»;

– «Пантелеевой - Строителей - Совхозная»;

– квартал Прибрежный.

Нагрузки и сроки подключения объектов капитального строительства будут определены на стадии подготовки проектной документации.

IV. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности для разработки инвестиционной программы отражены в таблице 4.1:

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2029 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения | % | 0 | 100 |
| 2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 0 | 100 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 3,32 | 1,9 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 3,32 | 1,9 |

V. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов

С целью достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения требуется реализация мероприятий согласно таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Период, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение КНС (ремонт существующего здания, замена мерных баков, оборудования) | 2019 - 2023 |
| 2 | Реконструкция емкости 1000 м3 на территории КНС | 2021 - 2029 |
| 3 | Строительство и техническое перевооружение сетей водоотведения существующей и перспективной застройки | 2020 - 2027 |

VI. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

6.1. В целях надежной системы водоотведения города предусмотреть следующие мероприятия:

6.1.1. Формирование подразделения охраны объектов водоотведения, а также их материально-техническое обеспечение и оснащение.

6.1.2. Организация функционирования инженерно-технических средств охраны в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоотведения.

6.1.3. Организация системы видеонаблюдения.

VII. Требования к содержанию инвестиционной программы

7.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям к содержанию инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

7.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

7.2.1. Пояснительная записка;

7.2.2. Технико-экономическое обоснование.

7.3. При разработке инвестиционной программы необходимо:

7.3.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоотведения с указанием основных проблем;

7.3.2. Разработать, утвердить план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, и согласовать данный план с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском и Красноселькупском районах. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов включается в состав инвестиционной программы.

7.4. Включить в состав инвестиционной программы перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

VIII. Сроки разработки инвестиционной программы

8.1. Срок разработки инвестиционной программы – не более одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

IX. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

9.1. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся АО «Ямалкоммунэнерго».

9.2. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет предоставляются АО «Ямалкоммунэнерго» Администрации муниципального образования Пуровский район (далее – Администрация), которая проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование.

9.3. При соответствии проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания Администрация согласовывает проект инвестиционной программы.

9.4. В случае несоответствия проекта инвестиционной программы техническому заданию на ее разработку Администрация обязана уведомить об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» для устранения выявленных несоответствий с письменным изложением перечня замечаний и причин признания проекта инвестиционной программы несоответствующим требованиям технического задания.

9.5. АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы дорабатывает проект и направляет его на повторное согласование в Администрацию или направляет на подписание протокол разногласий к проекту инвестиционной программы.

9.6. Администрация обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

9.7. Администрация не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязана его рассмотреть, подписать и направить АО «Ямалкоммунэнерго».

9.8. В случае повторного отказа в согласовании проекта инвестиционной программы его дальнейшее согласование осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами        9.1 - 9.7 настоящего раздела.

9.9. АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 3 дней, со дня получения от Администрации согласованного проекта инвестиционной программы либо протокола разногласий к проекту инвестиционной программы, направляет проект инвестиционной программы с протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы в департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на утверждение.

X. Порядок внесения изменений в техническое задание

10.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы муниципального образования Пуровский район или по инициативе АО «Ямалкоммунэнерго» на основании обращения, направляемого в адрес Главы муниципального образования Пуровский район, с указанием причин необходимости внесения изменений и приложением обосновывающих документов.

10.2. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.